## Slide 1: 太陽能追日系統
周哲玄.鄭聖杰.嚴晟瑋.蔡承霖.盧致平

## Slide 2: 啟發
因現在政府對綠能的大力推廣，再加上目前常見的太陽能板都是固定式，因此想藉由這次專題製作的機會來做做看太陽能的追日系統,使其能轉換出更多的能源

## Slide 3: 元件、零件
太陽能板
追光設備: (1)硬體:穩壓恆流模組、繼電器、DC逆變器、QC3.0充電模組
、電池充放模組、充電電池、太陽追光模組
(2)軟體:利用Arduino程式監測設備的電流和光偶和感測器來轉向設備
使太陽能板能垂直太陽
底座、支架: 由木材、木板組成的基座

## Slide 4: 各元件、裝置的目的與功能
太陽能裝置: 因為太陽能板的電會忽高忽低所以需要變流器轉成穩定
的直流電,再由模組進行穩壓恆流,最後電池充放電模組再將電壓降壓
成負載所需的電壓
追日裝置: 通過程式控制,使太陽能板時時刻刻都可以和太陽光保持垂直,
讓太陽能板發電的時間最長化,單位面積內能吸收的太陽能最大化，獲取
最高的發電量。

## Slide 5: 裝置流程概念圖
太陽光電板
穩壓恆流模組
監測系統
Arduino
負載
繼電器
充電模組
追光系統
伺服電機 (步進電機)
變壓整流
市電交流電網
電瓶

## Slide 6: 固定式與追日式的差異、比較
固定式: 相對追日式,設備價格較低、較便於安裝、維修
但同單位時間內的能源轉換 效率較低
追日式: 相較於固定式,設備價格稍貴、
安裝稍嫌麻煩
但同樣單位時間內的
能源轉換 效率高於前者
 | 固定式 | 追日式
價格 | 便宜 | 貴
安裝難易 | 簡單 | 困難
維修成本 | 低 | 高
能量轉換效率 | 低 | 高

## Slide 7: Arduino程式碼
// 程式庫
#include <Wire.h> // I2C程式庫
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // LCD_I2C模組程式庫
// BT
#include <SoftwareSerial.h>
const byte Txpin=11;
const byte Rxpin=10;
SoftwareSerial BT(Rxpin,Txpin);
char val;
// 電壓電流
#define VT_PIN A2 // connect VT
#define AT_PIN A3// connect AT
#define ARDUINO_WORK_VOLTAGE 5.0
// LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 2);
void setup() {
BT.begin(9600);
Serial.begin(9600);
Serial.println("BT就緒");
lcd.init();
lcd.backlight();
}
(1/3)

## Slide 8
void loop() {
//LCD
int x = analogRead(A0);
int y = analogRead(A1);
int v = analogRead(VT_PIN);
int a = analogRead(AT_PIN);
int w;
double voltage = v * (ARDUINO_WORK_VOLTAGE / 1023.0) * 5;
double current = a * (ARDUINO_WORK_VOLTAGE / 1023.0);
w=voltage*current;
int z=0;
int z1=0;
z1=x+y;
z=z1/2;S
(2/3)

## Slide 9
// LCD顯示
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("V:");
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(voltage);
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print("A:");
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(current);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("L:");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(z);S
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("W:");
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(w);
//藍芽傳輸
String data = String(voltage) + " " + String(current) + " " + String(z) + " " + String(w);
BT.print(data);
delay(950);
}
(3/3)

## Slide 10: 待解決的問題
(1) 基座模型尚未完成,組裝上的細節也還有待商確
(2)伺服電機能否成功轉動太陽能板還有待實驗,若無法成功則 改成步進電機 測量所需的時間會導致裝置成型的延後
(3)手機端尚未完成，Arduino還沒裝上伺服電機、微動開關

## Slide 11: 參考議題
太陽光電能源以追日系統彌補供電缺口
追日機構之驅動電路設計與製作
2012機械系專題製作競賽 太陽能追日系統
太陽能應用-液晶顯示器背光節能之設計

## Slide 12
謝謝大家